海口市城市规划管理技术规定（征求意见）

目  录

第1章 总则	4

1.1 目的及依据	4

1.2 适用范围	4

1.3 与详细规划及相关法规的关系	4

1.4 规划管理分区	4

1.5 坐标系统和高程系统	4

第2章  建设用地规划管理	6

2.1 城市用地分类	6

2.2 使用性质及兼容	6

2.3 建设内容	6

2.4 开发强度控制	9

2.5 工业用地管理	9

2.6 公共服务设施配建	9

2.7 建设地块管理	10

2.8城市绿地	10

第3章  建筑工程规划管理	12

3.1 建筑布局	12

3.2 建筑退让	12

3.3 建筑间距	14

3.4 建筑高度与层高控制	15

3.5 建筑面宽	15

3.6 场地竖向	16

3.7 停车设施配建	16

3.8居住区配套配建	17

第4章 景观与环境规划管理	18

4.1 城市景观控制要求	18

4.2场地景观控制要求	19

4.3建筑物景观控制要求	19

4.4 辅助性建（构）筑物及设施景观设计要求	20

第5章 交通规划管理	21

5.1 城市道路	21

5.2 机动车出入口设置	22

5.3 公交停靠站	23

5.4 道路交叉口	23

5.5 人行天桥及地下通道	23

5.6 公共交通	24

5.7 慢行交通	24

5.8 公共停车场	25

第6章 市政工程规划管理	26

6.1给水工程	26

6.2排水工程	26

6.3 电力工程	27

6.4通信工程	28

6.5燃气工程	29

6.6 综合管线	29

第7章 地下空间开发	30

7.1编制专项规划	30

7.2 地下空间设置要求	30

7.3联合开发	31

7.4 绿地地下空间开发控制要求	31

7.5 轨道交通地下空间设置要求	32

第8章 附则	33

8.1解释权	33

8.2生效日期	33

附录1：计算规则	34

1.1 建筑面积	34

1.2 基底面积	35

1.3 绿地面积	36

1.4 建筑间距	36

1.5 建筑高度	36

附录2：海口旧城区范围	39

# 第1章 总则

## 1.1 目的及依据

为加强海口市城市规划管理，保证城市规划的实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、《海南省城乡规划条例》、《海口市城乡规划条例》、《城市规划编制办法》、《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》、《海口市国土空间总体规划》及其他等相关法律法规、技术规范，结合本市实际，制定本规定。

## 1.2 适用范围

本规定适用于《海口市国土空间总体规划》确定的海口市主中心城区城镇开发边界范围内除个人住宅、临时建筑、历史建筑外各项建设工程的规划方案设计和规划管理。

中心主城区外镇区内各项建设工程的规划方案设计和规划管理可参照本规定执行。

## 1.3 与详细规划及相关法规的关系

当控制性详细规划所确定的规划控制指标与本规定不一致时，按控制性详细规划执行；尚无经批准的上述规划或设计的，应按本规定执行。

各项建设工程的规划方案设计和规划管理，除执行本规定外，还应符合国家、省和市有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

## 1.4 规划管理分区

根据城市发展历史和实际情况，中心主城区划分为新城区和旧城区。旧城区北片为长堤路、白龙路、海府一横路、蓝天路、西沙路、龙昆北路围合区域；旧城区南片为红城湖路、琼州大道、凤翔路、龙昆南路围合区域。新城区为主城区内除旧城区外的其它区域。

城市规划建设区划分为若干个单元，每个单元应依法编制详细规划，并结合城市发展和实施情况适时进行动态更新和维护。

## 1.5 坐标系统和高程系统

各项建设工程的规划方案设计和规划管理，应采用2000国家大地坐标系和国家85高程。

1.6城市建设原则

城乡建设应坚持保护优先、生态为本、自然循环、因地制宜、统筹推进的原则，积极推行低影响开发模式，倡导海绵城市和绿色建筑。

# 第2章  建设用地规划管理

## 2.1 城市用地分类

海口市城市用地分类与规划建设用地标准，执行《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（试行）。

## 2.2 使用性质及兼容

2.2.1 建设用地的规划用地性质应按照经批准的控制性详细规划确定。

2.2.2 建设用地的规划用地性质为两类或两类以上的，如控制性详细规划已明确各类用地的规模或者各类建设内容计容建筑面积的比例的，应按控制性详细规划执行；如控制性详细规划未明确，但土地出让时规划条件已明确各类用地比例的，按规划条件执行；如控制性详细规划和规划条件均未明确的，每一类建设内容计容建筑面积应不小于总计容建筑面积的15%。

2.2.3零售商业用地（090101）、批发市场用地（090102）（普通商品的批发市场，不含危险品等特种商品的特殊批发市场）、餐饮用地（090103）之间可相互兼容；城镇住宅用地（0701）可兼容城镇社区服务设施用地用地（0702）。

2.2.4村集体留用地在控制性详细规划中的规划用地性质为居住或商住用地的，其规划用地性质均按商住用地控制，住宅计容建筑面积不得超过总计容建筑面积的30%。

## 2.3 建设内容

2.3.1 建设用地的规划用地性质为单一用地性质的，允许建设、使用的建筑与设施用途应符合表2.3.1 适建用途的范围。为保障用地的主导用途、避免功能混杂，单一用地性质允许建设、使用的功能比例，应结合具体地块的建设条件与开发需求，综合考虑相关要求经专题研究确定。其中，居住用地、商业服务业设施用地、公用设施用地主导用途的建筑面积不应低于总建筑面积的85%。

凡表2.3.1中未列入的建设项目，由城乡规划主管部门根据对周围环境的影响和基础设施的条件，按规定程序核定适建范围。

2.3.2 建设用地的使用性质为两类或两类以上的，各类使用性质主导用途的建筑面积占比应符合确定比例的要求，并可建设不超过总建筑面积的15%的可附设市政设施、交通设施、及其它配套辅助设施。

表2.3.1  各类建设用地适建范围表

| 用地类别及代码 建设项目 | 城镇住宅用地（0701） | 公共管理与公共服务用地（08） | 特殊用地（15） | 商业服务业用地 （09） | 工业用地（1001） | 物流仓储用地 （1101） | 交通运输用地（12） | 公用设施用地（13） | 绿地与开敞空间用地（14） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 070101 | 070102 | 070103 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 1504 | 1502 | 1503 | 0901 | 0902 | 0903 | 090105 | 0904 | 100101 | 100102 | 100103 | 110101 | 110102 | 110103 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 |  | 1401 | 1402 | 1403 |
|  | 一类 | 二类 | 三类 | 机关团体 | 科研 | 文化 | 教育 | 体育 | 医疗卫生 | 社会福利 | 文物古迹 | 使领馆 | 宗教 | 商业 | 商务金融 | 娱乐康体 | 公用设施营业网点 | 其他商业服务业 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 铁路 | 公路 | 机场 | 港口码头 | 管道运输 | 城市轨道交通 | 城市道路 | 交通场站 | 其他交通设施 |  | 公园绿地 | 防护绿地 | 广场用地 |
| 居住类项目 | 低层住宅 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 多层、小高层住宅 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 中高层、高层住宅 | ○ | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社区服务设施类项目 | 幼托 | ● | ● | ● | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 社区商业服务网点 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 社区卫生服务中心、社区卫生服务站、门诊部、诊所 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 社区健身活动场所 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 社区服务中心（居委会） | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 青少年活动站、老年活动站 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 公共管理与公共服务设施类项目 | 行政办公建筑（或功能） | × | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
|  | 小学 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 普通中学 | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 高等院校、中等专业学校 | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 职业学校、技工学校、业余学校 | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 科研设计机构 | × | × | × | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 图书馆、博物馆、美术馆、音乐厅 | × | × | × | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 广电中心、报社、出版社、通讯社 | × | × | × | ○ | ○ | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 体育场馆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 体育训练基地、业余体校 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 综合、专科医院、急救中心、血库 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 休养所、疗养所、干休所 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 精神病院、传染医院、戒毒所 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 社会福利院、养老院、残疾人设施 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 商业服务业设施类项目 | 社区商业、市场 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 独立农贸市场、批发商场及附属仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 一般旅馆、招待所及其附属设施 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
|  | 旅游宾馆、招待所及其附属设施 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 影剧院、游乐场、俱乐部、歌舞厅 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
|  | 加油站、加气站 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
|  | 综合商场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
|  | 一般办公建筑、商办综合楼 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
|  | 银行、证券交易所及保险公司 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
|  | 电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 工业类项目 | 对环境基本无干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 对环境有轻度干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 对环境有严重干扰、污染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 其他类项目 | 普通储运仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 露天堆场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 公共厕所 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ○ | × | × | ● | × | ● | ○ | × | ● | ● | ● |
|  | 清洁楼 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ● | ○ |
|  | 公交场站 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | × | ○ | ● | × | × | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 绿化、环卫管理点、市场管理房 | ● | ● | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 社会停车场库 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
|  | 汽车修理、保养场、机动车训练场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
|  | 客、货运公司站场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ● | ○ | × | × | × | × |
|  | 污水、垃圾处理厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |

●允许设置  ○是否设置，由市城市规划行政主管部门根据具体条件和规划设计要求确定。×不允许设置

## 2.4 开发强度控制

2.4.1 各类建设用地的规划指标应按批准的控制性详细规划执行。

2.4.2 控制性详细规划确定的建设用地容积率指标为上限指标（工业用地除外），若规划设计方案不能满足国家技术规范和本规定的建筑退线、建筑间距及停车位等技术要求，容积率应相应核减，直至满足要求为止。

容积率的计算公式为：容积率=计容建筑面积/规划建设用地面积。

建设项目的建筑面积计算执行《建筑工程建筑面积计算规范》2022年住建部公布的征求意见稿，正式发布后按发布稿执行）。（GB/T50353-2013）。计容建筑面积的计算规则详见附录1.1。

2.4.3控制性详细规划确定的建设用地建筑密度指标为上限指标（工业用地除外），若居住用地或商住用地临规划道路设置裙房，用于增加公共服务配套功能，在满足退线、间距、绿地率要求前提下，经法定程序，建筑密度可适当提高，但不得超过30%，且裙房层数不宜超过三层。塔楼建筑密度按控制性详细规划执行，如控制性详细规划没有明确塔楼建筑密度的，塔楼建筑密度不应超过20%。

建筑密度的计算公式为：建筑密度=建筑基底面积/规划建设用地面积。

建筑基底面积计算规则详见附录1.2。

塔楼建筑密度=塔楼标准层水平投影面积/规划建设用地面积。

2.4.4控制性详细规划确定的建设用地绿地率指标为下限指标（工业、仓储用地除外），应符合控制性详细规划要求。

绿地率的计算公式为：绿地率=绿地面积/规划建设用地面积。

绿地面积计算执行《海南省城镇建设项目配套绿地面积计算规定》（琼建城[2010]167号，附录1.3）。

## 2.5 工业用地管理

2.5.1 工业用地，除应符合控制性详细规划要求外，还应按自然资源部于2023年5月11日正式印发实施的《工业项目建设用地控制指标》、《海南省产业用地控制指标》琼自然资用〔2023〕12号和《海南省土地节约集约利用办法的通知》（琼府〔2023〕9号）执行。仓储用地参照工业用地管控。

2.5.2 工业用地主导用途的计容建筑面积不应低于总计容建筑面积的85%，其它用途中配套行政办公及生活服务设施用地面积≤工业项目总用地面积的7%，且建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%；工业生产必需的研发、设计、检测、中试设施，可在行政办公及生活服务设施之外计算，且建筑面积≤工业项目总建筑面积的15%，并要符合相关工业建筑设计规范要求；；严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。

2.5.3 厂房、库房的建筑高度可根据生产工艺需要局部提高，其它建筑的建筑高度按控制性详细规划执行。

## 2.6 公共服务设施配建

2.6.1建设项目须按控制性详细规划要求配建相应的公共服务设施，并与项目同步规划、同步建设、同时投入使用。

2.6.2控制性详细规划同一地块中包含二个或二个以上的开发地块时，公共服务设施应在未开发地块内配建，并遵循先建先配的原则。分期建设项目，控规中必须配建的公共服务设施需分期分区建设的，应在分期分区图中予以明确。如涉及后期土地转让的，后期土地规划条件中须提供待建的公共服务设施建设内容、规模和标准。

2.6.3建设项目应按规定要求配建物业服务用房。物业服务用房的面积：不少于小区总建筑面积的2‰，但最低不少于50平方米，最高不超过500平方米。物业服务用房的位置：应当为地面以上能够独立使用的房屋，具备水、电、通风、采光等使用功能，没有配置电梯的物业，所在楼层不得高于4层。分期开发的小区可分期配置物业服务用房，但须符合以上标准。

2.6.4建设项目应设置符合规范及建设规模标准的垃圾收集点，并在方案总平面图中明确具体位置及控制尺寸。

2.6.5底层架空作为公共开放活动空间的项目，其架空部分宜结合户外场地设施配置要求适当安排老年人健身场地、儿童游戏场地等内容。

2.6.6居住用地地块除按控规要求配建公共服务设施外，还应根据城市居住区规划设计标准》（	GB 50180-2018）、《完整居住社区建设指南》和《社区生活圈规划技术指南》要求配置与地块人口规模相对应的公共服务设施。

## 2.7 建设地块管理

2.7.1 为优化建筑布局，合理利用土地资源，鼓励同一街坊内邻接的建设用地整合开发或者整合规划。整合开发是指多个权属地块合并成一个土地权属地块进行规划建设。整合规划是指在不改变各个权属地块的用地性质和容积率指标前提下，对建筑密度、绿地率、退线、间距、出入口、停车位、内部交通、外部交通及公共服务设施等内容进行统筹安排的一种规划形式。

整合规划时地上建筑物不得跨用地界线布置，地块间不得设置围墙。

2.7.2 建设用地面积未达到表2.7.2规定最小面积的，一般不得单独开发建设，宜与邻接用地整合开发或者整合规划。如邻接土地为道路、河道、公共绿地、市政公用设施用地等类似情况，或者邻接土地已经完成建设等，确实无法整合开发或者整合规划的，在符合控制性详细规划和技术规定的前提下，可进行单独建设。

表2.7.2 地块最小面积指标

| 建设项目类型 | 旧区（m2） | 新区（m2） |
| --- | --- | --- |
| 低层住宅建筑 | 500 | 3000 |
| 多层住宅建筑 | 1000 | 4000 |
| 中高层、高层住宅建筑 | 2000 | 5000 |
| 高层公共建筑 | 2500 | 5000 |
| 工业仓储建筑 | - | 2000 |

## 2.8城市绿地

2.8.1 道路两侧绿化带控制要求：

1、宽度10米以上的道路两侧绿化带应划为独立绿地进行管理，不计入建设项目的用地面积。

2、宽度10以下（含10米）的道路两侧绿化带的权属用地可计入建设项目的用地面积，但应作为公共开敞绿带，纳入公共绿地管理。

3、滨水绿带应充分开敞，结合滨水自然环境创造宜人的市民休闲活动的场所。

2.8.2防护绿地包括卫生隔离带、道路防护绿带、城市高压走廊绿带、防护林、城市组团隔离带等。防护绿地设置应符合以下规定：

1、产生有害性气体及污染物的工厂应建卫生防护林带，且宽度不得小于50米。

2、非城市水源水库的四周绿带宽度不得小于30米。

3、有提防的溪流防护绿带最小宽度为堤岸外围5米，调蓄水体防护绿带宽度不得小于20米。

4、污水厂和垃圾处理厂周围的防护林带宽度不宜小于50米，自来水厂周围的防护林带宽度不宜小于10米，同时应满足环保部门对其环境影响评价的要求。

5、铁路防护林带主线单侧宽度不小于30米，支线单侧宽度不小于20米。高速公路防护林单侧宽度不宜小于50米。

6、中心城区内35kv～1000kv高压架空电力线路走廊应设置防护绿地，宽度应符合现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T50293高压架空电力线路规划走廊宽度的规定。

2.8.3古树名木由相关职能部门划定保护范围，分级实施特殊保护，禁止砍伐、移植。在古树名木树冠边缘外4米范围内，禁止建造构筑物、建筑物或铺设各种管线等一切有害古树名木的行为。

2.8.4在城市快速路和主干路外侧应设置绿化景观控制带（又称道路绿化景观带），道路绿化景观带宜作微地形处理，形成下凹式蓄水绿化带。新建快速路和主干路两侧的道路绿化景观带不得小于20米。

2.8.5在城市主、次干路交叉口应设置绿化景观控制区（又称交叉口绿化景观控制区）。交叉口绿化景观控制区按下列规定控制：

1、交叉口绿化景观控制区范围应符合以下规定：

①立交路口匝道红线外侧不得小于30米；

②主干路平面交叉口规划红线外侧不得小于30米；

③主干路与次干路平面交叉口规划红线外侧不得小于20米。

2、在交叉口绿化景观控制区内，不得新建任何建筑物，现有建筑物不得改建和扩建。

2.8.6公园内绿化用地比例应大于陆地面积的65%，广场内绿化用地比例应大于35%。公共广场用地内集中成片绿地不得小于广场总面积的25%，并宜设计成开放式绿地；车站、码头、机场的集散广场内集中成片绿地不得小于广场总面积的10%；公园绿地鼓励设置全民健身体育设施。

2.8.7新建建筑鼓励实施立体绿化及屋顶绿化；新建人行桥、高架桥、立交桥等宜设置垂直绿化。

# 第3章  建筑工程规划管理

本章则适用于各类新建、扩建和改建的各类建筑，建筑设计除执行本章则外，尚应执行国家或专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。

## 3.1 建筑布局

3.1.1 建筑布局应满足开敞、通透，满足通风、节能、日照、采光、消防、视觉卫生要求，并与周边环境景观、建筑肌理相协调，符合海南地域特色。

3.1.2临近海、江、河的滨水区域，以及山峦、市级公园等自然景观资源的街区应进行建筑高度分区及视线通廊控制。

## 3.2 建筑退让

3.2.1 沿铁路、公路、广场、港口、机场、道路、绿地、输配电设施及输电线路走廊、通信设施、广播电视设施、管道设施、河道、水库、水源地、自然保护区、防汛通道、消防通道、核电站、垃圾处理厂及环卫设施、污水处理厂、公共服务设施和文物保护区等建设的建筑，其退让距离除应符合本规定外，还应同时满足文物保护、风景园林、市政管线、消防、环保、防震、防汛和交通安全等方面的要求。

3.2.2 地上建筑退让规划道路红线最小距离须满足表3.2.2规定。

表3.2.2

|  | 规划道路红线宽 度（L） 建筑高度（H） | 主干路 | 次干路 40≥L＞24 | 支路 24≥L＞12 | 小区路 L≤12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L＞60 | 60≥L＞40 |  |  |  |
| 新 城 区 | H<24 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
|  | 24≤H≤54 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
|  | H>54 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 旧 城 区 | H<24 |  | 10 | 8 | 6 | 5 |
|  | 24≤H≤54 |  | 12 | 10 | 8 | 6 |
|  | H>54 |  | 15 | 12 | 10 | 8 |

注：L为规划道路红线宽度；H为建筑高度（米）。

①临街新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、综合体等有大量人流、车流集散的建设项目，建筑主出入口退让规划道路红线的距离不宜小于35米，并应当留出与城市道路相连的停车或回车场地。

②建筑的基础、台阶、管线、阳台檐口和附属设施，不得逾越规划道路红线。在退让规划道路红线范围内，不得设置雨篷、阳台等建筑物和构筑物。

③旧改、城市更新、保障性住房参照旧城区执行。

④当用地形状不规则时，其相邻建筑已规划许可，拟建项目退让其用地边界距离宜与相邻建筑相协调,且满足消防和日照要求。

3.2.3城市道路交叉口四周的建筑退让：

城市道路交叉口有设置街头绿地防护绿地的，建筑退让绿地3米以上；没有设置防护绿地的，建筑退让满足安全视距要求。

3.2.4地上建筑退让用地边界最小距离须满足表3.2.4规定。

表3.2.4

|  | 退让距离 |
| --- | --- |
|  | 主要朝向 | 次要朝向 |
| 新 城 区 | 住宅建筑 | 低层住宅（1-3层） | ≥6M | ≥4M |
|  |  | 多层Ⅰ类住宅（4-6层） | ≥9M | ≥6M |
|  |  | 多层Ⅱ类住宅（7-9层） | 0.5H且最小退让距离≥12M | ≥8M |
|  |  | 高层Ⅰ类住宅 （10-18层） | 0.35H且最小退让距离≥15M | ≥10M |
|  |  | 高层Ⅱ类住宅（18-26层） | ≥0.35×54+0.2×（H-54）M | ≥12M |
|  | 非住宅建筑 | H<24 | ≥6M |
|  |  | 24≤H≤50 | ≥9M |
|  |  | H>50 | ≥12M |
| 旧 城 区 | 住宅建筑 | 低层住宅（1-3层） | ≥6M | ≥4M |
|  |  | 多层Ⅰ类住宅（4-6层） | ≥9M | ≥6M |
|  |  | 多层Ⅱ类住宅（7-9层） | 0.4H且最小退让距离≥10M | ≥8M |
|  |  | 高层Ⅰ类住宅 （10-18层） | 0.35H且最小退让距离≥15M | ≥10M |
|  |  | 高层Ⅱ类住宅（18-26层） | ≥0.35×54+0.1×（H-54）M | ≥12M |
|  | 非住宅建筑 | H<24 | ≥5M |
|  |  | 24≤H≤50 | ≥7M |
|  |  | H>50 | ≥10M |

注：H指建筑高度

①建筑高度超过100米的其退让用地边界距离按100米高度标准控制。

②住宅建筑超过26层的按高层Ⅱ类住宅标准控制

③地上建筑与用地边界退让距离不等时，其退让用地边界平均距离应达到规定值要求，且最窄处退让距离不少于规定值的三分之二，且满足消防、卫生、日照等要求。

④当用地形状不规则时，其相邻建筑已规划许可，拟建项目退让其用地边界距离宜与相邻建筑相协调,且满足消防、卫生和日照要求。

⑤某些毗邻用地的建设项目，考虑沿街景观、土地利用等情况，在满足消防、交通及建筑功能等要求及相邻权属同意的前提下，经市城市规划行政主管部门核定，可允许其在界线（用地红线）处接建。

⑥危险品库、油库、液化气瓶库、加油加气站及其他危及四邻安全的建筑、构筑物和设备设施，其安全防护距离应在其自有用地范围内预留。

⑦主要朝向是指居住空间的主要功能面，次要朝向是指居住空间的非主要功能面。

⑧、相邻地块为已批建工程规划许可证用地时，拟建项目的建筑退让距离必须满足相邻建筑消防强制性间距及日照要求。

⑨旧改、城市更新、保障性住房参照旧城区执行。

3.2.5建设项目中的附属建构筑物退线必须符合以下要求：

1、沿街建筑物的台阶、平台、窗井均必须在用地红线范围内建设。

2、沿街建筑物的阳台、雨棚、挑檐等突出建筑外墙面的建筑连接部分均不得突出用地红线。

3.2.6建筑物的地下部分退让规定：

1、地下室外墙面退让规划道路红线、用地边界、规划紫线、城市绿线和水体规划蓝线最小退距不宜小于3米。

2、与紫线相邻建筑和严骑楼形式建筑，其建筑物的地下部分退让应与地上建筑退让要求一致；建筑物的地下部分退让黄线的距离，按城市基础设施相关规定进行确定。

3、地下车库出入口起坡点临城市道路的，应退让一定安全距离，即按照7.5米控制。

3.2.7地上建筑退让规划绿线（公园绿地、防护绿地、广场、农林用地）、城市基础设施规划黄线、规划紫线、水体规划蓝线、规划黑线距离须按照批准的控制性详细规划和专项规划执行，且符合相关专业规范要求。

## 3.3 建筑间距

3.3.1 本规定所指的建筑间距是指同一建设用地或者整合规划用地内部建筑之间的距离。建筑间距计算规则详见附录1.4。

3.3.2低层、多层和中高层住宅建筑间距控制宜符合下列规定：住宅建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、交通、管线埋设和视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况而确定。除了国家标准规定的以满足日照要求为基础外，通风、安全及视线干扰等问题也应作为主要因素。

3.3.3住宅建筑日照满足以下规定：

1、住宅内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的85%，未达到大寒日3小时日照的户数其建筑日照时数不低于大寒日1小时。

2、旧区改建住宅区内新建住宅建筑日照时数达到大寒日3小时及以上的户数不应小于总户数的70%，未达到大寒日3小时日照的户数其建筑日照时数不低于大寒日1小时。

3、住宅区内新建住宅日照时数未达到大寒日3小时的住宅部分，应在项目总平面中注明，并由项目业主在售楼时告知购房户。

3.3.4医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大中小学教学楼教学楼等与相邻建筑的最小间距满足表3.3.4规定。

| 建筑性质 | 日照规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 托儿所、幼儿园 | 其生活用房应满足冬至日底层满窗不应小于3小时日照标准； 活动场地应有不应小于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。 | 托儿所、幼儿园宜布置在居住区内； 其生活用房与相邻建筑之间间距不应小于18米。 |
| 学校 | 教学楼应满足冬至日底层满窗不应小于2小时日照标准。 | 教室长边与周边相邻建筑、运动场的间距不应少于25米。 |
| 医院病房楼 休（疗）养院住宿楼 | 病房、住宿楼应满足冬至日底层满窗不应小于2小时日照标准。 | 病房、住宿楼与周边相邻建筑间距不应小于24米。 |

3.3.5非住宅建筑之间的间距，应当符合有关专业管理要求。

3.3.6建筑间距除符合本规定外，还应符合消防、视觉卫生、环保、防灾、交通、工程管线和建筑保护等方面的要求。

## 3.4 建筑高度与层高控制

3.4.1规划部门制定的城市空间景观重点控制地带，其建筑高度必须按照相关规划（特定风貌区）执行。在机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、文物保护单位、军事设施等特殊区域周围的建设项目，建筑高度除应满足控制性详细规划的建筑限高要求外，还应符合特殊区域的限制要求。

3.4.2建筑高度计算规则详见附录1.5。

3.4.3住宅层高按以下规定执行：

1、住宅标准层层高不宜小于3.0米，但不宜大于3.9米。

2、住宅建筑公共部分的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅、跃层客餐厅等空间在设计时不受上述层高的限制。

3.4.4办公（含研发办公）建筑的层高：未设计中央空调的办公用房按分隔单元划分每层套内计容建筑面积小于等于300平方米的，建筑层高不得超过4.5米；大于300平方米的，建筑层高不得超过6.1米；超过6.1米的，不论是否有隔层，按《关于规范我省计入容积率建筑面积计算规则的通知》（琼建规函【2014】523号）执行，即按两倍计容。

3.4.5酒店建筑的客房层层高宜控制在4.5米以内（含4.5米），大堂、中庭、采光厅、会议室、餐厅及配套活动场所的层高按相关规范控制。

3.4.6未设计中央空调的商业用房按分隔单元划分每层套内计容建筑面积小于等于30平方米，建筑层高不得超过4.5米；大于300平方米的，建筑层高不得超过6米；商业用房中的大堂、中庭、采光厅及电影院、音乐厅、剧院等特殊功能空间的层高按相关规范控制。

## 3.5 建筑面宽

3.5.1 为避免因面宽过大而形成屏风效应和视线遮挡，建筑最大面宽应按不同的建筑高度区域严格控制 其最大面宽不宜大于70米。

## 3.6 场地竖向

3.6.1竖向设计应充分利用原始的地形、地貌，形成项目特色。应根据周边市政道路标高、场地的地形地貌合理确定场地标高，减少土石方开挖量，尽量实现就地土石方平衡。

3.6.2临街建筑室外临街建筑场地高程不宜超过相邻市政道路中心高程0.5米；非临街建筑室外高程宜与相邻用地的室外高程基本保持一致。如建筑物室外高程与周边道路有高差时，应与人行道进行无障碍连接。

3.6.3场地结合园林设计进行景观堆坡的，可以根据需要适当进行地形改变，但不得影响周边景观、日照和周边地块雨水排放。

## 3.7 停车设施配建

3.7.1新建、扩建、改建建筑应按表3.7.1所列要求配置相应的机动车、非机动车停放场（库），并与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。

表3.7.1

| 用途 | 分类 | 单位 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 其他住宅（如：回迁安置房、安居房、保障性租赁住房、公租房等） | 车位/每户 | 机动车取0.5; 非机动车取1.8 |
|  | 市场化商品住宅、市场化租赁住房 | 车位/120㎡建筑面积 | 新城区机动车取1, 非机动车取1；旧城区取0.5，非机动车取2 |
| 商 业 | 零售商业 | 车位/100m2建筑面积 | 普通商业（含面积小于1万平方米的小型超市）机动车位取0.8；非机动车位取2.0 综合市场、大型超市（大于1万平方米）机动车位取1.0，非机动车位取0.8. |
|  | 批发市场 | 车位/100m2建筑面积 | 机动车取0.8 非机动车取1.5 |
|  | 餐饮 | 车位/100m2建筑面积 | 机动车取1.5；旧城区取0.5～0.6； 非机动车取1.0 |
|  | 旅馆（含配套用房） | 车位/客房 | 五星级酒店机动车取0.6车位/客房;三星及三星(酒店型公寓、快捷酒店执行三星及三星以上建筑配建标准)以上机动车取0.5车位/客房;非机动车取0.3 |
| 办 公 | 行政办公楼 | 车位/100m2建筑面积 | 机动车取1.0,旧城区取0.6～1.0 非机动车新城区取1.5，旧城区取2.0 |
|  | 其它办公楼 | 车位/100m2 建筑面积 | 机动车取1.2～2.20.8非机动车取0.6～1.0 |
| 工 业 | 厂 房 | 车位/100m2 建筑面积 | 机动车取0.2～0.6 |
|  | 仓 库 | 车位/1000m2 建筑面积 | 机动车取0.4～0.6 |

| 用途 | 分类 | 单位 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医 疗 设 施 | 区以下医院 | 车位/100㎡ 建筑面积 | 机动车取0.2～0.4；非机动车取3.0 |
|  | 区以上医院 | 车位/100㎡ 建筑面积 | 机动车取0.4～0.8；非机动车取1.5 |

备注：

表中建筑面积是指计容建筑面积，地下经营性用房须按照使用面积计算停车位。

表中所列配建指标均为建筑物应配建停车位的最低指标。

表中停车位均指小型汽车停车位。

新建学校、幼儿园校门前宜留出接送学生的集散空间及停车位。

每个子母车位可作为单一车位1.5倍计入停车位数量，但不能超过规划总停车位数量的20%。

⑥按照《海南省电动汽车充电基础设施建设运营暂行管理办法》配建电动汽车充电基础设施。

⑦未列入以上分类建筑项目的配建停车车位，可根据停车实际需求，参照执行。

3.7.2 应当开展交通影响评价的大型商业设施、文体设施、交通设施等大型公共建筑项目，根据交通影响评价报告配建停车位。

## 3.8居住区配套配建

3.8.1按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、控制性详细规划等要求配建公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施、公共活动空间、物业管理设施。

3.8.2公共服务设施主要包含社区综合服务设施、社区卫生服务站、养老服务设施、托幼服务设施和幼儿园。《完整居住区建设指南》

3.8.2.1新建居住区宜设置包含社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、活动室、阅览室等的社区综合服务站。

3.8.2.2新建居住区宜配建医疗、预防、计生服务的卫生服务站。

3.8.2.3新建城区、新建居住区要按照每百户不少于30 平方米建筑面积，单处不低于300 平方米的标准配建养老设施。《海口市居家养老服务条例》第九条、《海口市人民政府办公室关于印发海口市推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》（海府办函〔2023〕105 号）、

3.8.2.4按0.2平方米/户要求配建儿童活动室且不得小于20平方米配建托幼服务设施。《海口市人民政府办公室关于印发海口市“一老一小”整体解决方案的通知》（海府办函〔2023〕7 号）

3.8.2.5户数超过1500户的新建小区需配建幼儿园。《海南省人民政府关于加强新建住宅小区配套公共服务设施建设管理的意见》琼府[2017]96号

3.8.3新建的小区需配备的一定的便民商业服务设施，包含超市、邮件和快件寄递服务设施、和理发店、洗衣店家政服务店等其他便民商业网点。

3.8.1新建小区应建设使用面积不小于15平方米的快递末端综合服务站。《完整居住区建设指南》

3.8.4新建小区要建设供水、排水、供电、道路、供气、通信等设施，达到设施完好、运行安全、供给稳定等要求。实现光纤入户和多网融合，推动5G网络进社区。建设智能安防设施及系统。《完整居住区建设指南》

3.8.5新建小区应营造良好公共空间环境，配置健身器材、健身步道、休息座椅以及沙坑等儿童娱乐设施，满足居民绿色健康生活。《完整居住区建设指南》

3.8.5.1新建居住区和社区配建人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米配建全民健身设施。《海南省人民政府关于加强新建住宅小区配套公共服务设施建设管理的意见》琼府[2017]96号

3.8.5.2集中绿地不应低于0.5㎡/人，宽度不应小于8m，在标准的建筑日照阴影线范围之外的绿地面积不应少于1/4，其中集中绿地宜设置老年人、儿童活动场地、游泳池。《城市居住区规划标准》GB50180-2018

3.8.6住宅小区按建设规模配建物业管理用房。其中总建筑面积≤25万㎡，按照不少于物业总建筑面积的0.2%提供，且≥100㎡；总建筑面积＞25万㎡，25万㎡以内按照该部分面积的0.2%提供，超出部分按照该部分面积的0.1%增加。业主委员会办公用房建筑面积≥20㎡。

# 第4章 景观与环境规划管理

## 4.1 城市景观控制要求

4.1.1城市规划区内各项建设工程的方案设计和规划管理，应当符合片区控制性详细规划以及城市设计中对城市景观和空间环境的要求。应标明用地周边（200~300米）的现状地物地貌，建筑立面及色彩应进行多方案比较，注意与相邻空间环境的协调。

4.1.2城市景观应反映海口热带滨海地区的地理和气候特征，体现地方民俗和文化特色。

4.1.3沿海、沿河、沿湖周边的建筑布局应形成丰富活泼、自然流畅的天际线变化，并应开敞、通透，留出通海、通江、通河、通湖景观视廊和生态廊道，避免海、河、湖等生态景观资源被建筑物过度遮挡。

4.1.4沿城市主干路、海岸线等重要城市界面的建筑群体应构成丰富活泼、自然流畅的天际线变化，并留出视线通廊，丰富城市界面景观。城市主干路、重要景观路两侧建筑布局应当注重临街建筑界面的完整性和连续性，并尽可能布局公共建筑。

4.1.5新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等较大规模的公共建筑，应在主入口设置绿化休闲广场，广场内应当设置绿化、建筑小品、休息座椅、垃圾箱、广场灯及夜景照明系统等配套设施；

沿城市道路、广场设置的建筑物前广场的铺设材质及形式应当与周边道路、广场相协调。

## 4.2场地景观控制要求

4.2.1建设工程设计方案总平面图应当包括场地环境设计的内容，场地环境设计应充分考虑地形特点，合理规划设置绿地、水体、停车设施和小区道路等，创造适宜的人居环境。

4.2.2鼓励在建设用地范围内开辟场地公共开放空间。能全天开放供公众使用的建筑空间，在计算容积率时可不计入计容建筑面积，具体要求详见附录1.1。

## 4.3建筑物景观控制要求

4.3.1建筑物体量、尺度应当与街区环境、道路等级及周边自然环境相适应，滨海、滨河、滨湖地段原则上应当布置低层和多层建筑。高层建筑布置应当高低错落，形成高低起伏的天际线。

4.3.2建筑风格、造型应当简洁大方，避免琐碎、花哨。居住建筑沿主干路、重要景观路布局的，其临街建筑立面宜体现公共建筑特征；公共建筑应当采用美观大方、具有良好的色彩和质感的现代建筑材料或富有特色的本土材料，严格控制使用玻璃幕墙，没有特殊使用要求的建设项目原则上不得采用大面积玻璃幕墙。

4.3.3建筑色彩原则上以淡雅、明快的浅色系和中性色系为主，不宜大面积使用饱和度高的颜色，单栋建筑主要色彩不宜超过2种，同一组建筑的主要色彩不宜超过3种，同一街道、同一街区的建筑色彩应当相互协调。

4.3.4建筑物临街、滨水一侧不得设置机械车库、锅炉房、烟囱、烧火道、垃圾道、污水池、化粪池等有碍市容景观的附属设施及晾晒衣物的生活性阳台等。

4.3.5沿街、滨水的建筑物立面，不得设置空调室外机等影响建筑立面的附着物；确需设置的，必须结合立面造型，统一设计，隐蔽处理。

4.3.6建筑屋顶需要设置水箱、冷却塔、电梯间等设备用房时，应进行建筑形式处理，不宜直接外露。

4.3.7独立设置的地上配变电室、泵房等设施应根据消防、降噪等规定进行布置，其建筑形式应与周围景观环境相协调，并进行绿化遮蔽，进出线路应埋入地下。

4.3.8建设项目的夜景照明设计应严格按照《海口市景观照明专项规划》的区划、规划指引进行设计。在滨水地区、商业街、景观道路、城市主干路两侧、广场周边建筑物的建筑立面和空间设计应考虑与城市夜景景观同步设计、同步建设、同步使用。

4.3.9沿城市主干路和重要景观节点的建筑单体阳台应封闭设计或半封闭设计，封闭或半封闭阳台面积按水平投影计入建筑面积，按1/2计入容积率

4.3.10 建筑造型、色彩、材质、立面、第五立面、底部设计按照城市设计及控规要求的风貌管控要求执行。

## 4.4 辅助性建（构）筑物及设施景观设计要求

4.4.1 围墙

4.4.1.1体育设施、影剧院、旅游宾馆、图书馆等对社会公众开放的大、中型公共建筑，临街面原则上不得修建围墙,应当以花台、绿化带等建筑小品作为隔离带或者隔离墙；确需修建围墙的，应当设计成透空型，高度不得超过1.6米;

4.4.1.2涉及安全、保密等有特殊要求的项目，可以修建封闭式围墙，但应当进行绿化、美化处理, 其高度原则上不宜超过6米.

4.4.1.3建设工地可以利用原有围墙作为临时围墙，也可以设置围墙或者围档，但应当进行美化处理；在使用期结束时必须无偿拆除。

4.4.2 大门、岗亭

4.4.2.1大门、岗亭在材料、色彩、造型等方面应与建筑立面保持统一和协调，其进出口栏杆和活动门与用地红线宜保持一定距离。

4.4.3 室外挡土墙、护坡

4.4.3.1室外挡土墙、护坡的尺度和线型应有利于环境协调；地形复杂的室外自然地坪，其挡土墙、护坡、梯道等室外设施的形式和尺度宜有韵律感。

4.4.3.2位于城市公共活动区内高于1.5米的挡土墙以及位于城市生活、生产区内高于2米的挡土墙，宜作艺术处理或绿化遮蔽。

4.4.4 城市公共厕所

4.4.4.1城市公共厕所宜以独立式和附建式公共厕所为主、活动式公共厕所为辅，其设置应满足规范及使用要求，需在总平面图纸中明确标注。

4.4.4.2独立式公共厕所与周围建筑物的距离不应小于5米，周围宜设置绿化带。附建式公共厕所应结合主体建筑设计和建造，临街设置，并应有单独的出入口和管理室。

4.4.5 垃圾收集点（站）

4.4.5.1垃圾收集点（站）的设置应满足相关规范及使用要求，需在总平面图纸中明确标注。

4.4.5.2居住组团内需设置垃圾收集点，宜与再生资源回收点（站）组合设置，并宜位于住宅区的下风向处和较偏僻隐蔽处；宜单独设置，不应与住宅单元直接贴邻，并应紧邻道路。如附设于地下室或半地下室时，应满足卫生、消防、运输等要求，并采取防护措施，避免对周围环境造成影响。

4.4.5.3垃圾收集站及垃圾转运站与周围建筑物的距离应不小于5米，周围应设置绿化带。如条件受限，可附设于其他建筑物内。

4.4.6城市雕塑和景观小品设置应符合以下要求：

1、设置城市雕塑要安置专项规划实施，雕塑选址不得影响城市交通。

2、雕塑和小品应主题健康、造型优美，其设计应考虑设置环境的人文景观、自然景观、空间景观和尺度、色彩、质感等因素。

# 第5章 交通规划管理

## 5.1 城市道路

5.1.1道路交通设计和建设应当以相应的城市规划为依据、与相关专业规划相衔接，并符合有关标准、规范、规定，采用统一的城市坐标系统和高程系统。

5.1.2城市道路规划红线控制应严格按照城市总体规划、分区规划要求执行。

5.1.3新建、改建及扩建城市道路必须设计和建设无障碍设施。

5.1.4各级城市道路的设计行车速度应符合表5.1.4的要求。

表5.1.4城市道路设计速度表

| 道路类别 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计车速（km/h） | 60-100 | 40-60 | 30－50 | 20-40 |

5.1.5道路网的通行能力应与用地性质及土地开发的容积率相协调，建设项目的规模达到启动阈值时，应进行交通影响评价；容积率较高及商业集中的地区，应进行交通影响专项研究。

5.1.6城市主干路应根据《公交专用道设置GA/T507》的要求，设置公交专用道。

5.1.7道路横断面设计：

道路横断面应遵循完整街道理念，优先满足公共交通、步行和自行车交通的空间要求，并应加强与路侧绿化带、建筑退线空间及沿街建筑首层界面的一体化设计。

5.1.8道路断面调整

道路断面在不改变规划红线的基础上，宜按批准的控制性详细规划确定，以下情况可做调整：

（1）不符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）规定；

（2）未划设非机动车道的快速路、主、次干路断面；

（3）与现状或已批建的顺接道路断面连接不顺畅；

（4）不能满足两侧既有建筑物使用用途，如商住用地两侧人行道应适当       加宽；

（5）经专家评审或其他市政府专题会议确定的断面。

（6）控制性详细规划进行调整的断面。

5.1.9机动车转弯半径按照表5.1.9，鼓励利用路缘石外侧转角空间布置街角绿地。

机动车转弯半径（单位：米）表5.1.9

5.1.10 城市道路设计应按照《海口市海绵城市规划设计导则》执行。

## 5.2 机动车出入口设置

5.2.1城市主干路上相邻出入口的间距一般不小于100米（以上起算点为两相邻出入口中心线之间的距离）。城市主干道上不宜开设地块出入口。不应在交叉口进出口道展宽段和渐变段范围内设置机动车出入口。

5.2.2平面交叉口进口车道停止线或道路红线交叉点应满足下列要求：

（1）主干路上，距平面交叉口停止线不应小于100米，或在地块最远端，且应右进右出；

（2）次干路上，距平面交叉口停止线不应小于80米，或在地块最远端，且应右进右出；

（3）支路上，距离与主干路相交的平面交叉口停止线不应小于50米，距离与次干路相交的平面交叉口不应小于20米，距离同支路相交的平面交叉口不应小于30米；

（4）距离桥隧坡道起止线不应小于50米。

（5）距离人行横道、人行天桥、人行地道的最近边缘线不应小于5m。

（6）距离公交车站边缘不应小于15米。

5.2.3在城市道路上设置的机动车出入口数应符合下列规定：

（1）当机动车停车位小于等于100辆时，如必须在主干路上设置有出入口的，则出入口总数不应超过1个，出入口均设置在次干路和支路的，则出入口总数不应超过2个。

（2）当机动车停车位大于100小于等于300辆时，如必须在主干路上设置有出入口的，则出入口总数不应超过2个，出入口均设置在次干路和支路的，则出入口总数不应超过3个。

（3）当机动车停车位大于300辆时，且地块位于主干路与次干路，或与支路相交的道路，主干路上不应设置出入口，且总出入口数不应超过3个，并应分别设置在主干路以外的不同城市道路上，如必须在主干路上设置有出入口的，出入口数不应超过2个。

（4）出入口宜人、车分开设置。

（5）设置超高的路段不宜设置出入口。

（6）机动车出入口之间的净距不应小于30米。

（7）相邻两块地块在用地分界线两侧分别设置出入口时，两个出入口宜合并成一个。

5.2.4公共停车场（库）出入口宜设置在次干路和支路上，如需设在主干路上，则应设专用通道与主干路相连。

5.2.5机动车双向行驶出入口车行道宽度宜为7m、单向行驶车行道宽度宜为4m。工业建筑根据实际通行的车辆类型，确定所需要的出入口宽度。机动车出入口中间一般不设置隔离设施，设置隔离设施的，出口和入口之间的净距不小于20m。

5.2.6出入通道与城市道路的交角不应小于70°，地形条件特殊困难时，不应小于45°。设置港湾式出入口，增加进出专用车道，可减少进出车辆对城市道路的干扰。

5.2.7采取封闭式管理的出入口，机动车入口道闸与道路红线之间的距离不宜小于6.0m ，工业建筑不宜小于20.0m 。交通流量较大的入口应设置单独的排队车场或结合城市道路设置单独的排队车道。

5.2.8交叉口处设置公交车站应设置在交叉口出口处，交叉口出口展宽段距交叉口不少于80-100米；基地位于支路的T 型交叉口处，可设置专用出入道路，并正对对向道路设置，作为十字交叉口统一管理。

## 5.3 公交停靠站

5.3.1道路红线宽度40米以上的城市道路，宜布置供公共交通车辆使用的港湾式停靠站。同侧停靠站的间距宜为400米至800米。

5.3.2长途客运站、火车站、机场、客运码头的主要出入口50米范围内应设公交停靠站，有条件时应与对外客运站（场）相结合。

5.3.3立交道口、桥梁的坡道两端、以及隧道进出口外50米范围内，严禁设置公交停靠站。

## 5.4 道路交叉口

5.4.1交叉口设计应满足视距要求，海口市西海岸新区南片区、长流起步区以及其余新编制控制性详细规划交叉口视距应按最新城市道路交叉口视距规范设置，其余规划片区按5.4.1视距控制表控制。

表5.4.1城市道路交叉口视距控制表

| 道路A红线宽度 | 道路B红线宽度 | 视距三角形A边 | 视距三角形B边 |
| --- | --- | --- | --- |
| L≥60m | L≥60m | 100m | 100m |
|  | 40m≤L<60m | 100m | 75m |
|  | 20m≤L<40m | 100m | 50m |
|  | 12m≤L<20m | 75m | 25m |
| 40m≤L<60m | 40m≤L<60m | 75m | 75m |
|  | 20m≤L<40m | 75m | 50m |
|  | 12m≤L<20m | 50m | 25m |
| 20m≤L<40m | 20m≤L<40m | 50m | 50m |
|  | 12m≤L<20m | 50m | 25m |
| 12m≤L<20m | 12m≤L<20m | 25m | 25m |

## 5.5 人行天桥及地下通道

5.5.1人行过街设施设置应按照市政府批准专项规划执行，近阶段无法设置的，宜采用分期实施的设置方式，预留人行天桥或人行地道位置。

5.5.2桥下为机动车道时，人行天桥桥下净高最小为4.5m；天桥桥面净高最小为2.5m，地道通道的最小净高为2.5m。天桥桥面净宽不宜小于3m，地下通道净宽不宜小于3.75m。

5.5.3设置人行天桥、人行地道应考虑非机动车（含电动自行车）通行需求，行人流量较大的地区，宜设置自动扶梯；宜设置坡道满足轮椅通行需求，当设置坡道有困难时，应设置无障碍电梯。

## 5.6 公共交通

5.6.1城市公共交通系统包括公共汽车、电车、轨道交通、出租汽车、轮渡等交通方式。城市应优先发展公共交通，确立其在城市交通中的主体地位。

5.6.2周边建（构）筑物与轨道交通线路及车站间距按下列要求控制，并满足安全、环保、消防、卫生等要求：

1、除另有规定外，地面和高架轨道交通线路及车站外边线外侧与现状建筑的距离应按下列要求控制：已建、在建线路不得小于10米，近期规划建设线路

不宜小于10米；新建、改建、扩建建筑物与地面和高架轨道交通线路及车站外边线外侧的距离应按下列要求控制：已建、在建线路不得小于30米，近期规划建设线路不宜小于30米；

新建、改建、扩建建筑物与地下轨道交通线路及车站外边线外侧的距离应按下列要求控制：已建、在建线路不得小于10米，近期规划建设线路不宜小于10米，特殊困难条件下不得小于6米；

2、轨道交通线路及车站与周边地块的建筑物结合建设的，间距可按批准的详细规划执行；

3、地下轨道交通线路与车站外边线外侧50米以内，地面和高架轨道交通线路和车站外边线外侧30米以内，进行建造或拆除建筑物等作业活动的，应征得轨道交通主管部门同意。

5.6.3轨道交通车站用地规划应根据轨道交通线网规划、专业规划、客流量、乘客换乘需要和用地条件，预留换乘枢纽、机动车和非机动车停车场等交通设施用地，综合考虑轨道交通与各种交通设施的换乘接驳。

5.6.4轨道车站出入口、通风亭以及冷却塔等设施应优先考虑与地面道路、地面建（构）筑物结合设置，统一规划，同步实施；对不能同步建设的建（构）筑物等应提出有关预留与轨道交通相连接的必要空间的规划设计要求。

5.6.5公交站场选址应符合相关规划。独立占地的公交场站用地规模与等级应符合相关规划要求。鼓励公交场站结合地块综合开发，综合开发的公交场站规划要求按附录四《结合地块建筑综合开发公交场站规划控制要求表》执行。

## 5.7 慢行交通

5.7.1城市慢行交通系统由步行系统和自行车系统两大部分构成。城市建设应优先保障行人和非机动车通行路权，改善慢行交通环境，鼓励绿色交通方式，发展独立步行系统和自行车系统。

5.7.2城市公共步行系统应符合下列规定：

1、满足行人活动要求，保障行人的交通安全和交通连续性，避免中断和缩减人行道。行人过街设施应与公交车站、居住社区、公共管理与公共服务设施等行人流量较大节点相衔接；

2、步行交通设施应符合无障碍交通要求,人行天桥和地道应设置无障碍坡道，鼓励采用垂直电梯方便行人过街；

3、城市快速路必须设置立体过街设施，主干路应结合机动车流量和行人过街流量设置立体过街设施或平面过街设施，其它等级道路宜采取平面过街形式。鼓励在城市人流密度较大的中心区、商业区、地铁换乘站点周围设置二层步行系 统或地下步行系统；

4、人行天桥净宽不宜小于3米，人行地道净宽不宜小于5米；人行天桥或地道的出入口处应设置人流集散区；

5、当进、出口道的机动车道总宽度大于16米时，规划人行过街横道宜采用行人二次过街形式，设置行人过街安全岛，安全岛宽度不得小于1.5米。

5.7.3城市自行车系统应符合下列规定：

1、自行车交通系统规划设计应遵循安全、连续、方便、舒适的原则，保障

自行车道网络的连续性及自行车交通设施之间衔接的通达性；

2、新建城市道路横断面设置的自行车车道宽度不宜小于2.5米，与机动车道之间采用物理隔离，与人行道之间利用平缘石、铺装及标线分隔；

3、公交车站、轨道交通车站、公共交通枢纽，应根据换乘需求就近设置足够、方便的自行车停车设施。

## 5.8 公共停车场

公共停车场的规划、建设、使用、经营和管理按《海口市停车场建设和管理规定》执行。

5.8.1公共停车场的布局应符合“小型、分散、就近服务”的原则。鼓励采用地下、地上多层停车楼等多种方式，鼓励利用“互联网+停车场”，实现城市停车资源的最大化利用。

5.8.2公共停车场（库）规划建设应符合下列规定：

1、公共停车场（库）的选址应符合停车场相关规划要求；

2、公共停车场（库）宜有两条对外集散通道，场地进出口应有足够的排队空间和进出通道，通道宜设置为单行道；

3、公共停车场（库）出入口宜设置在次干路和支路上，如需设在主干路上，则应设专用通道与主干路相连。

# 第6章 市政工程规划管理

## 6.1给水工程

6.1.1建设节水型社会，在城市规划和建设中应积极推广雨洪利用、再生水利用及海水综合利用，加强地下水资源保护与管理。

6.1.2给水管网系统应根据城市规划和建设情况统一规划，分期实施。给水管应按远期用水量规划设计。

6.1.3局部地区供水水压不足需设二次供水设施时，应采取有效措施，减少对供水水质的影响。

6.1.4配水管网应留有余地，宜按最高日最高时用水量乘1.2～1.4的弹性系数计算，并按消防时及事故时等工况进行校核。

## 6.2排水工程

6.2.1 新建排水系统应采用分流制。现有合流制排水系统有条件的应按照城乡排水规划的要求，实施雨污分流改造。暂时不具备雨污分流条件的雨污合流系统，应采取截流、调蓄和污水处理设施相结合的措施进行建设。在雨污分流的地区，不得将雨水管网和污水管网相互混接。

6.2.2处于污水厂服务范围外或近期市政污水收集系统未完善的地区，其生产和生活污水应自行处理达标，宜作为生态补水或其他方式回用。

6.2.3 中心城区新建和扩建的污水处理设施，除变配电室、生产管理用房和出入口外的其他建（构）筑物应埋地(地下)布置。

6.2.4 城市雨水管渠设计重现期应符合下列要求：

（1）雨水管渠设计重现期应采用3年一遇及以上；

（2）城市主干路及以上市政道路、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区的雨水工程设计重现期应采用5年一遇及以上（重要地区指区级党政军行政办公区、繁华商业区、不耐水浸泡的重点文物保护单位、外事办公区、一般车站、码头等重要基础设施等）；

（3）特别重要地区雨水工程设计重现期应采用10年一遇或以上（特别重要地区指市级党政军行政办公区、防汛指挥中心、区域枢纽车站、火车站、机场等重要基础设施等）；

（4）中心城区下沉式广场、主干路以上等级道路上的立交桥或下穿通道雨水工程设计重现期应采用50年一遇及以上，其他立交桥或下穿通道采用20年一遇及以上。

6.2.5 居住建筑在设计阶段应明确洗衣机位置，污水处理设施采用雨污分流，阳台洗衣机排放污水不得与雨水合排。

6.2.6城市排水工程根据《室外排水设计标准》（50014-2021）、《城乡排水工程项目规范》（GB55028-2022)、《海口市海绵城市专项规划》和《海口市海绵城市规划设计导则》的有关规定执行。

## 6.3 电力工程

6.3.1电力线路原则上沿城市道路、河流平行布置，形成相对集中、对城市用地和景观干扰较小的高压走廊，不得斜穿、横穿地块。电力线路宜同沟敷设。

6.3.2主城区内规划新建的电力管线应采取地埋敷设，现有架空管线应当逐步改造为地下敷设。

6.3.3 110千伏和220千伏的电力管线在下列情况下，应采用地下电缆：

（1）在市中心地区、高层建筑群区、市区主干道、繁华街道等；

（2）重要风景旅游景区和对架空裸导线的严重腐蚀性地区。

6.3.4市区内110KV电力线（含110KV）以上架空电力线路应同杆架设，做到一杆多用。

6.3.5 城区范围内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的35～500千伏高压架空电力线路的规划走廊宽度，应不小于按表5.6.5规定：

表6.3.5  110～500千伏高压架空电力线路规划走廊宽度

| 线路电压等级 | 高压线走廊宽度（m） |
| --- | --- |
| 500kv | 60-75 |
| 330kv | 35-45 |
| 220kv | 30-40 |
| 66-110kv | 15-25 |
| 35kv | 12-20 |

6.3.6架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行线内的区域。

（1）在一般地区各级电压导线的边线延伸距离不小于表5.6.6的规定：

表6.3.6

| 线路电压等级 | 边线延伸距离 |
| --- | --- |
| 500KV | 20米 |
| 220KV | 15米 |
| 35—110KV | 10米 |
| 1—10KV | 5米 |

（2）在电力线路保护区范围内不得新建、改建、扩建建筑物及其他设施。在架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离除有关规划规定外，不得小于以上距离。当空中安全间距无法满足以上要求时，应入地敷设。

（3）中心城区和郊区城镇人口密集地区，沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离可适当缩小，但应符合电力设施保护的有关规定。

6.3.7城市建设用地范围内新建10千伏及以下线路应采用电缆入地敷设。

6.3.8新建110千伏及以上变电站应符合表6.1.7的规定，建设附建式或地下式变电站时应满足相关规范要求。

表6.3.8        110千伏变电站建筑标准

| 变压等级 （千伏） | 主变容量 （兆伏安/台） | 建设形式 | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/10(35) | 40～63/3～4 | 户外式 | 3000～5500 | 500～800 |
|  |  | 半户外式 | 3500～4500 | 1500～2500 |
|  |  | 户内式 | 3500～4500 | 2000～3000 |

注：不含高压进出线用地，用地不规整时应适当扩大用地面积。

220～500千伏变电站建设标准

| 变压等级 （千伏） | 主变容量 （兆伏安/台） | 建设形式 | 用地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500/220 | 750～1500/ 2～4 | 传统户外式 | 60000～100000 | 1000～1500 |
|  |  | 户外GIS 或HGIS式 | 50000～80000 | 1000～1500 |
| 220/110及220/110/10 | 120～240/ 3～4 | 传统户外式 | 12000～25000 | 800～1200 |
|  |  | 户外GIS 或HGIS式 | 8000～12000 | 800～1200 |
|  |  | 220千伏户外、110千伏户内式 | 8000～10000 | 3000～5000 |
|  |  | 户内式 | 5000～8000 | 5000～12000 |

注：1、不含高压进出线用地，用地不规整时应适当扩大用地面积。

2、同步建设有中心集控站的变电站，用地面积约需增加2000平方米。

6.3.9新建10千伏开闭所和环网站设置应符合下列规定：

1、工业、物流、仓储、港口、绿地等用地的10千伏开闭所宜独立占地建设，其他用地内10千伏开闭所宜结合主体建筑物采用附建式建设。

2、附建式开闭所应设置在地面一层或以上，建筑面积不小于160平方米，独立占地式开闭所建筑基底用地面积不大于250平方米。

3、附建式环网站应设置在地面一层或以上，建筑面积不小于30平方米，两座环网站合并建设时，建筑面积不小于45平方米。

4、永久供电的10千伏户外式环网站、箱式变压器，原则上不得设于道路人行道上。

## 6.4通信工程

6.4.1通信机楼应能够提供固定电话、数据通信及移动通信等综合服务，通信机楼布局应由专项规划确定。

6.4.2 通信汇聚机房宜结合居住、公建等用地采用附建式建设，可由电信、移动、联通及有线电视按需要共建共享，单家建筑面积不大于60平方米。

6.4.3通信管道规划应包括固话业务、数据通信、公用移动通信、有线电视等民用信息传输通道。各专业通信管道应统一规划、设计，原则上应结合道路同步共管沟建设，管道所需的全部管孔应一次建成。

6.4.4 城市道路、公路、铁路等通行隧道和桥梁应预留通信管道以及通信设施的安装位置，实现手机信号及广播信号的覆盖。相应的机房（机柜）设备应设于管理用房内；无管理用房时，可采用箱式设备设于隧道、桥梁入口附近，并应与景观相协调。

## 6.5燃气工程

6.5.1天然气一般采用管道供应，液化石油气一般采用瓶装供应。逐步实现天然气管道全覆盖，提高天然气用户比例，减少液化石油气的用户和用量

6.5.2新城区的燃气供给应采取管道供气。

6.5.3中压燃气管道主干管宜采用环网状布置，中压市政管道的管径不宜小于DN100。

## 6.6 综合管线

6.6.1城市各类管线设置应当符合以下规定：

（1）《城市工程管线综合规划规范GB 50289-2016》、《海南省地下综合管廊建设及运行维护技术标准DBJ 46—052—2019》、《城市地下综合管廊建设规划技术导则2019年》、《城市综合管廊工程技术规范GB 50838-2015》等规定要求执行。

（2）各类管线原则上应采取地下敷设的方式；

（3）应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。

6.6.2城市管线应按控制性详细规划布置，以下情况可进行调整：

（1）规划管线与现有管线冲突无法移除的；

（2）规划位置遇已建建筑物无法拆除的；

（3）规划位置遇文物保护单位或古树名木等需避让的；

（4）道路断面实施不到位的；

（5）管线布置不符合本技术规定的其他有关内容的；

6.6.3城市道路红线两侧绿化带不应占用，如确需占用，应退道路红线不小于4米，同时应预留覆土厚度不小于5米，已满足市政管线敷设要求。

6.6.4在城市主、次干路中埋设管道，必须按照城市规划要求的规模埋设，除临时施工管道和直埋电力、通信电缆外，不得少于、小于以下数量及规模：

（1）电力电缆不少于 6 条；

（2）通信和视频电缆不少于 6 孔；

（3）燃气管道直径不小于 100 毫米；

（4）供水管道直径不小于 200 毫米，排水管道主干管直径不小于 400 毫米。

6.6.5各类工程管线设置次序为：

（1）工程管线在规划道路下的位置，宜布置在人行道或非机动车道下。电信电缆、给水输水、燃气输气、雨、污水等工程管线宜布置在非机动车道或机动车道下。

（2）城市的各类管线敷设前应进行管线综合规划，并应与道路同步设计和施工，不能同步建设的，应当预留管线通过的位置。沿道路设置的管线（包括架空），应依次由道路红线向道路中心线方向排列。污水、给水、电力管线原则上在道路东侧或南侧敷设，雨水、煤气、电信管线原则上在道路西侧或北侧敷设。宽度在40米以上的道路，采用双管线布置。

（3）管线从道路边线向道路中心线方向平行布置，依次为电力、电信、燃气配气、给水配水、热力、燃气输气、给水输水、雨水、污水管线；管线确需交叉的，按照由浅入深布置，依次为电信、热力、电力（低压电线在高压电线上）、燃气、给水、污水、雨水管线。

6.6.6在城市道路下性质相同的多种管线应同沟敷设，减少城市地下空间的占用，各种电信管线、有线电视管线和各种数字传输线路均应统一安排，同沟敷设，检修井可以错开布置。

6.6.7管线应当按照以下规定避让:

（1）临时管线避让永久管线；

（2）小管线避让大管线；

（3）压力管线避让重力自流管线；

（4）可弯曲管线避让不可弯曲管线；

（5）分支管线避让主干管线；

（6）技术要求低的管线避让技术要求高的管线。

6.6.8管线走向应当与道路平行。管线与管线、管线与铁路、管线与道路之间应当减少交叉；必须交叉的，原则上采用直角相交，斜交的交角不得小于45度。

6.6.9管线的埋设深度应当根据外部荷载、管材强度以及与其他管道的交叉等因素确定。

6.6.10管线穿越河道时，应当满足通航、河道整治要求以及有关专业技术规定。

6.6.11 地下管线检查井盖的设置，不得妨碍相邻管线通过或者影响附近建筑物、构筑物的使用功能和安全，并与道路衔接平顺。

6.6.12 宽度30米以上道路（含30米）交叉口处除雨污水管道外，其余管线应沿道路视距口敷设，30米以下道路可直线敷设。

6.6.13 干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下；支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下；缆线管廊宜设置在人行道下。

6.6.14 综合管廊附属设施应结合绿化带设置。

6.6.15 综合管廊的覆土深度应根据地下设施竖向规划、绿化种植及横穿管标高等因素综合确定。干线综合管廊和支线综合管廊覆土深度不宜小于2米。

6.6.16 已规划建设城市综合管廊的市政道路，安排进入综合管廊的市政管线不得重复安排同种类管线空间资源。

# 第7章 地下空间开发

## 7.1编制专项规划

城市应加强地下空间开发利用的规划管理，市城乡规划主管部门应依据城市总体规划组织编制地下空间利用专项规划，明确地下空间资源保护、控制和开发利用的内容。

## 7.2 地下空间设置要求

7.2.1城市地下空间利用应与地面建筑、人防工程、地下交通、管网、地下文物及其它地下构筑物统筹规划、合理安排。可结合学校操场、运动场 地、公园绿地等建设地下公共停车场库，结合建设的地下公共停车场库出入口宜设置在相应建设用地的红线范围内。

7.2.2地下空间开发建设规模应满足地面交通、公用设施承载力要求。

7.2.3人流量大的地下空间应配置满足国家规范要求的室外疏散场地，配置相应的治安、环卫、安全、通信及服务等设施，按照规范建设无障碍设施并设置引导标志。

7.2.4地下设施出入口的数量及位置必须满足安全和防灾的规范要求，地下设施露 出地面的建筑物或构筑物应与主体建筑风格一致，与城市地面环境相协调。

## 7.3联合开发

7.3.1满足以下条件的相邻地块，鼓励地下空间联合开发：

1、地块位于城市商业办公中心区、人流集散中心等用地紧张区域；

2、地块建设本身需配套地下公共设施，或与周边联系需地下通道等城市公共空间；

3、相邻地块有统一开发可能性的，应事先做好竖向联接详细设计。

除轨道交通、城市某些特殊需求和特殊技术的空间需要外，地下空间开发最大深度不得超过地表以下20米。

相邻地块地下空间设置人行连接通道，通道宽度不得小于4米，净高度不得小于2.8米。

7.3.2相邻地块联合开发地下空间的，城市道路红线范围内地下空间应满足以下要求：

1、道路地下空间应合理开发，市政综合管廊、管道、地下通道、轨道交通 等应层次明确并符合相关规范及设计要求；

2、现状道路地下空间开发最小覆土深度不得少于2.5米，并且不得影响已 敷设的市政管线，与市政管线的净距应满足相关设计规范要求；

3、规划（未建）道路地下空间开发，所预留的覆土深度不得少于2.5米并且应满足相关地下市政管线设计要求；

4、有条件成片联合开发的地区，应考虑敷设市政综合管廊。

## 7.4 绿地地下空间开发控制要求

城市绿地开发地下空间应满足以下要求：

1、绿地地下空间应合理开发，植被、市政管道、地下空间等应层次明确并符合相关规范及设计要求；

2、绿地地下空间开发应满足地面植被覆土需求，且最小覆土深度不得少于米，与市政管线的净距应满足相关设计要求。

3、公园绿地面积小于0.3公顷（ 0.3公顷）的，禁止地下空间开发；

4、公园绿地面积大于0.3公顷，小于2公顷（含2公顷）的，可开发地下空间占地面积不得大于绿地总面积的75%；

公园绿地面积大于2公顷，小于10公顷（含10公顷）的，可开发地下空间 占地面积不得大于绿地总面积的50%；

公园绿地面积大于10公顷，可开发地下空间占地面积不得大于绿地总面积 的30%。

## 7.5 轨道交通地下空间设置要求

轨道交通建设应与地下空间利用统筹安排，轨道交通站点与周边地块应预先安排地下联接通道。轨道交通站点应与城市地面交通有便捷联系，主要出入口应设置在城市主干路附近，与主干路之间应视情况设置隔离设施，并规划人流集散用地。

# 第8章 附则

## 8.1解释权

本规定由海口市自然资源和规划局负责解释。

## 8.2生效日期

本规定自2017年  月 日起施行。《海口市城市规划管理技术规定（试行）》同时废止。

# 附录1：计算规则

## 1.1 建筑面积

本条款提及的建筑面积适用于海口市主城区建设工程规划报建、建设工程规划验收等活动中各类建筑工程建筑面积指标的计算和统计。

建筑面积计算规则按照住建部《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）执行。

计容面积指计入容积率建筑面积，按照海南省住房和城乡建设厅《关于规范我省计入容积率建筑面积计算规则的通知》(琼建规函[2014]523号)执行。

上述规范和规范性文件未明确的情况，执行以下规则：

（1）停车楼、停车楼层、加装电梯

单幢建筑整体作为停车楼的，整幢建筑面积不计容。

建筑中利用局部开敞楼层专门用于停放机动车公共服务的，该楼层停车位、行车道及专用于停车服务的附属区域建筑面积不计容；其他区域建筑面积计容。

老旧住宅建筑加装电梯的，加装的电梯及电梯厅建筑面积不计容。

（2）避难层、避难空间

避难层中的避难空间建筑面积不计容，避难层中的非避难空间建筑面积计容。

（3）设备层

本条款提及的设备层定义为建筑物中专用于布置暖通、空调、给排水和电气等专业的设备和管道且供人员进入操作的空间层。

整层作为设备层的，整层建筑面积不计容；

设备层中仅有局部区域布置设备，布置设备的区域面积不计容；其他区域建筑面积计容。

设备层兼作避难层的，避难空间与布置设备的区域面积不计容；其他区域建筑面积计容。

（4）屋顶层、裙楼屋面层

突出建筑屋顶层、裙楼屋面层的电梯前室、楼梯间、电梯间、水箱间、管道井、通风井、烟道等建筑面积不计容。

（5）空中花园、入户花园

空中花园、入户花园视同阳台，其计容面积算法参照省住建厅《关于规范我省计入容积率建筑面积计算规则的通知》(琼建规函[2014]523号)中有关阳台计容面积计算规定执行。

（6）花池

本条款提及的花池定义为悬挑于建筑主体结构外、未设置栏杆或栏板、与相邻结构内地板高差大于或等于0.45米且覆土厚度大于或等于0.3米的非地面花池。

住宅套内、酒店客房及办公、商业套内用房，设置有符合以上定义花池的，如挑出宽度小于或等于0.8米时、该花池不计算建筑面积，否则按其结构底板水平投影面积的1/2倍计算建筑面积并计容。

建筑的公共区域，含有符合以上定义花池的，如挑出宽度小于或等于1.0米时、该花池不计算建筑面积，否则按其结构底板水平投影面积的1/2倍计算建筑面积并计容。

主体结构内花池按其结构底板水平投影面积计算建筑面积并计容。

（7）室外结构板、装饰性飘板（以下简称飘板）

由于结构或造型需要而设计的位于建筑外围的飘板，按以下方法计算建筑面积及计容建筑面积：

与阳台、外走廊相邻且仅以围护设施（栏杆或栏板）相隔的室外飘板，当飘板与阳台、外走廊地板高差大于或等于0.45米且宽度小于或等于0.8米时，该飘板不计建筑面积，否则按其结构底板水平投影面积的1/2倍计算建筑面积并计容。

因结构要求必须设置且与室内空间不相连通，无维护设施的室外结构板不计建筑面积。

（8）空调搁板、设备平台（以下简称平台）

由于放置空调外机等设备需要而设计的位于建筑外围的敞开式平台，按以下方法计算建筑面积及计容建筑面积：

与阳台、外走廊相邻且仅以围护设施（栏杆或栏板）相隔的室外平台，当平台与阳台、外走廊地板高差大于或等于0.45米且宽度小于或等于0.8米时，该平台不计建筑面积，否则按其结构底板水平投影面积的1/2倍计算建筑面积并计容。

依附于建筑物外墙且与室内空间不相连通，无维护设施的敞开式平台不计建筑面积。

（9）室外自动扶梯

室外自动扶梯，如无顶盖，不计算建筑面积；如有顶盖，需计算半面积并计容。上层扶梯可视为下层扶梯的顶盖。

（10）存在少量顶盖的露台

设置在地（屋）面或雨篷顶、有围护设施、可出入的平台（以下简称露台），其上层覆盖有小于露台面积的顶盖时，如顶盖挑出宽度大于露台进深1/2，该顶盖在露台的投影部分按阳台计算规则计算建筑面积并计容，其余部分不计算建筑面积。

露台上层覆盖有小于露台面积的顶盖，且顶盖挑出宽度小于或等于露台进深1/2时，如顶盖挑出宽度大于或等于2.1米，该顶盖在露台的投影部分计算半面积并计容；如顶盖挑出宽度小于2.1米，该顶盖在露台的投影部分不计算建筑面积。

（11）独立门岗

设置于小区出入口的独立门岗，如建筑面积大于或等于10平方米，需计算建筑面积并计容；如建筑面积小于10平方米，需计算建筑面积但不计容。

（12）独立的地下室及人防楼梯出入口

主体建筑外独立设置的地下室及人防楼梯出入口，如有顶盖，需计算建筑面积但不计容；如无顶盖，不计算建筑面积。

## 1.2 基底面积

平地建筑基底面积为首层结构外围水平投影面积；坡地建筑基底面积为半地下室露出地面部分与建筑首层直接接触地面部分的结构外围水平投影面积之和。

建筑基底面积按上述规则计算。

特别规定：

（1）首层阳台底面虽未直接接触地面，但阳台底面与室外地面之间最小净高差小于0.6米时，视为与地面接触，按其水平投影面积计算基底面积。

（2）骑楼底层公共空间，需计算基底面积。

（3）连接建筑群间二层或以上开敞走廊，其投影在地面的区域，如底层有柱或有围护设施，需计算基底面积；如底层无柱且无围护设施，不计算基底面积。

（4）过街楼底层建筑物通道，需计算基底面积。

（5）室外楼梯、室外自动扶梯不计算基底面积。

（6）建筑面积小于10平方米的独立门岗不计基底面积。

（7）独立的地下室及人防楼梯出入口不计基底面积。

## 1.3 绿地面积

绿地面积计算按《海南省城镇建设项目配套绿地面积计算规定》（琼建城[2010]167号）执行。

## 1.4 建筑间距

1.4.1除另有规定外，建筑间距是指两幢建筑的外墙面之间的最小垂直距离。

1.4.2建筑物有每处不超过3米长的凸出部分（如楼梯间），凸出距离不超过1米，且其累计总长度不超过同一面建筑外墙总长度的1/4者，其最小间距可忽略不计凸出部分。

1.4.3建筑主体结构外阳台累计总长度不超过同一建筑外墙总长度1/2的，其最小间距仍以建筑外墙计算；超过1/2的，应以阳台外缘计算建筑间距。主体结构内阳台应以阳台外缘计算建筑间距。

1.4.4建筑外挑无柱走廊（无柱雨篷）累计总长度不超过同一建筑外墙总长度1/2的，其最小间距仍以建筑外墙计算；超过1/2的，应以走廊（雨篷）外缘计算建筑间距。有柱外走廊（有柱雨篷）应以走廊（雨篷）外缘计算建筑间距。

1.4.5坡度大于45度的坡屋面建筑，其建筑间距是指自屋脊线在地面上的垂直投影线至被遮挡建筑的外墙面之间最小的垂直距离。

## 1.5 建筑高度

1.5.1在计算建筑限高时，建筑高度以第3章3.6.2确定的室外地面高程作为起算点，按附录1.5.2计算最高点。

1.5.2在计算建筑退线与建筑间距时，建筑高度按下列规定计算：

平屋面建筑：室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点的高度计算，无女儿墙的建筑应按至其屋面檐口顶点的高度计算。（附图1）。

坡屋面建筑：应分别计算檐口及屋脊高度，檐口高度应按室外设计地坪至屋面檐口或坡屋面最低点的高度计算，屋脊高度应按室外设计地坪至屋脊的高度计算。

1.5.3当同一座建筑有多种屋面形式，或多个是室外设计地坪时，建筑高度应分别计算后取其中最大值。

1.5.4机场、广播电视、电信、微波通道、气象台、卫星地面站、军事要塞等设施的技术作业控制区内及机场航线控制范围内的建筑，建筑高度应按建筑物室外设计地坪至建（构）筑物最高点计算。

1.5.5历史建筑、历史文化名城名镇名村、历史文化街区、文物保护单位、风景名胜区、自然保护区的保护规划区内的建筑，建筑高度应按建筑物室外设计地坪至建（构）筑物最高点计算。

1.5.6除附录1.5.4条和1.5.5条规定以外的建筑，突出屋面的电梯机房、电梯间前室、楼梯间、水箱等附属建筑，其突出屋面的高度小于或等于8米、且水平投影面积之和小于或等于屋面面积1/4的，不计入建筑高度；否则其附属建筑的高度应计入建筑高度。

1.5.7相临两幢建筑室外自然地坪存在高差的，应按（附图2）所示，确定建筑高度。

1.5.5在同一用地单位的建设用地内，如两幢建筑物首层均为架空层，南向（或东向）建筑物的建筑高度可自北面（或西面）建筑物架空层的楼面标高起计（附图3）。

# 附录2：海口旧城区范围

北片

南片

# Text boxes

附图1

附图2

附图3